Схема монтажа фитингов для газовых труб.

1. Отрежьте трубу при помощи трубореза и уберите защитное желтое покрытие с 4-х пазов.

2. Наденьте гайку на трубу.

3. Вставьте стопорное кольцо на 3-ий паз.

4. Поставьте прокладку (черную) перед стопорным кольцом.

5. Поставьте муфту (папа, мама) к прокладке (черной).

6. Поворачивая, присоедините гайку к муфте.

| 1. | 2. |
| --- | --- |
| 3. | 4. |
| 5. | 6. |